## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验七 寄存器堆设计

## Slide 2: 实验七 寄存器堆设计
1、实验目的
  学习使用Verilog HDL语言进行时序电路的设计方法；
  掌握灵活运用Verilog HDL语言进行各种描述与建模的技巧和方法；
  学习寄存器堆的数据传送与读写工作原理，掌握寄存器堆的设计方法。

## Slide 3: 实验七 寄存器堆设计
2、实验内容与原理
  设计一个32×32位的寄存器堆（即含有32个寄存器，每个寄存器32位）
双端口读：2个读端口 单端口写：1个写端口

## Slide 4: 实验七 寄存器堆设计
读访问操作：无需时钟同步，只要给出寄存器地址，即可读出寄存器中的数据。
写访问操作：需要时钟同步，所有写入操作的输入信号必须在时钟边沿来临时，已经有效（Write_Reg=1、地址和数据） 。

## Slide 5: 实验七 寄存器堆设计
寄存器堆功能表
输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  | 操作
R_Addr_A | R_Addr_B | Write_Reg | W_Addr | W_Data | R_Data_A | R_Data_B | 
寄存器号 | — | — | — | — | A口数据 | — | 读A口
— | 寄存器号 | — | — | — | — | B口数据 | 读B口
— | — | 1 | 寄存器号 | 写入数据 | — | — | 写操作

## Slide 6: 实验七 寄存器堆设计
寄存器堆逻辑结构图

## Slide 7: 实验七 寄存器堆设计
2. 实验内容与原理
  实验实现：
    寄存器堆：reg类型信号的数组
      reg [31:0] REG_Files[0:31];
    读操作：组合逻辑电路
      assign R_Data_A = REG_Files[R_Addr_A];
      assign R_Data_B = REG_Files[R_Addr_B];
    写操作：时序逻辑电路
      需要Reset信号：用于初始化寄存器（全部清零）
      需要clk信号：用于写入寄存器

## Slide 8: 实验七 寄存器堆设计
always @(posedge Clk or posedge Reset)
begin
if(Reset) //高电平有效，=1则初始化
……//初始化32个寄存器
else
begin
if (Write_Reg)
……//写入寄存器;
end
end

## Slide 9: 实验七 寄存器堆设计
3、实验要求
  编程实现基本的寄存器堆模块，并通过仿真验证；
  编写一个实验验证的顶层模块，调用该寄存器堆模块
  参考方法一如下：
    使用5位开关提供读写的寄存器地址；
    1位开关提供Write_Reg信号；指定Write_Reg=0时执行读操作；=1时执行写操作（只对2位复用开关有效）；

## Slide 10: 实验七 寄存器堆设计
3、实验要求
  参考方法如下：
    5位选择开关：在写操作时，选择32个指定数据之一作为写入数据。
    1个按钮连到Clk，模拟时钟输入；另1个按钮提供Reset；再1个按钮作为读A端口/B端口的选择（可以不用，因为A/B端口地址相同）；
    32位LED灯作为读出数据显示

## Slide 11: 实验七 寄存器堆设计
3、实验要求
  参考方法二如下：
    结合按钮选择寄存器地址，输入/输出寄存器内容；
    按下按钮1，输入32位开关中的低5位为寄存器地址；
    按下按钮2，输入32位开关值为寄存器的内容 ；

## Slide 12: 实验七 寄存器堆设计
3、实验要求
  参考方法二如下：
    按下按钮3：1位开关提供Write_Reg信号；指定Write_Reg=0时执行读操作；=1时执行写操作
    按钮4提供Reset；
    按钮5作为读A端口/B端口的选择;
    按钮6模拟时钟，提供 Clk信号；
    32位LED灯显示读出数据。

## Slide 13: 实验七 寄存器堆设计
3、实验要求
  实验室任务：
    配置管脚：见下表
    生成*.bit文件，下载到HDU-XL-01教学开发板中。
    完成板级调试。
  撰写实验报告。

## Slide 14: 实验七 寄存器堆设计
连接信号配置表（参考）
 | 信号 | 配置设备管脚 | 功能说明
输入信号 | 地址信号 | 5个逻辑开关 | 提供读A、读B、写地址
 | 写信号 | 1个逻辑开关 | =1为写操作；=0为读操作
 | 数据信号 | 32个逻辑开关 | 提供一个32位寄存器数据
 | Reset | 1个按钮 | 系统复位
 | A /B读端口选择 | 1个按钮 | 选择读出A端口还是B端口
 | Clk | 1个按钮 | 手动时钟输入
 | 地址/数据选择 | 1个按钮 | 选择当前输入开关值是5位寄存器地址或32位寄存器数据
输出信号 | LED[31:0] | 32个LED灯 | 显示32位寄存器数据，或5位寄存器地址

## Slide 15: 实验七 寄存器堆设计
4、实验步骤
  在Xilinx ISE /Vavido中创建工程，编码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确
  板级实验：对32个寄存器执行读/写操作，验证读出的数据和写入数据是否一致。

## Slide 16: 实验七 寄存器堆设计
5、思考与探索：必做（1）和（2）
  （1）选择8个寄存器执行读写操作，将实验结果记录到表中，结果是否符合预期；如果不符，分析原因。
  （2）修改基本寄存器堆模块，实现MIPS计算机的寄存器堆，以供后续MIPS CPU的设计使用。
  （3）谈谈实验中读操作和写操作在时序上有何区别？反映到电路实现上，又有何不同？

## Slide 17: 实验七 寄存器堆设计
  （4）利用实验六ALU模块和本实验的寄存器堆模块，编写一个顶层模块，完成RiθRj → Rk的操作（即2个寄存器数据做某种运算，结果送回第3个寄存器中）运算功能θ由ALU模块中的ALU_OP信号指定。
4