## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验二 全加器设计

## Slide 2: 实验二 全加器设计
1、实验目的
  掌握运用Verilog HDL语言进行结构描述与建模的技巧和方法；
  掌握二进制全加器的原理与设计方法；
  学习使用Vivado工具软件的使用及仿真方法；
  进一步熟悉HDU-XL-01实验板卡结构；
  学习将bit文件下载到板卡，并在线调试的方法。

## Slide 3: 实验二 全加器设计
2、实验内容与原理
  设计一个1位二进制加法器
输入 |  |  | 输出 | 
Ai | Bi | Ci | Fi | Ci+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 4: 实验二 全加器设计
2、实验内容与原理
  编程实现FA模块：要求使用Verilog语言，采用结构描述方式建模，即采用门级元件实现（根据逻辑表达式）。

## Slide 5: 实验二 全加器设计
3、实验要求
  使用结构描述方式，编程实现1位二进制全加器模块
  课前任务：编程、仿真、验证，确保逻辑正确性；

## Slide 6: 实验二 全加器设计
  实验室任务：
    配置管脚：将3个输入信号Ai、Bi和Ci连接到3个开关上；将输出信号Fi和Ci+1连接到2个LED灯。
    生成*.bit文件，下载到HDU-XL-01教学开发板的FPGA中。
    完成板级验证。
    撰写实验报告：含实验程序代码、激励代码及其仿真波形、综合得到的电路图、引脚配置、实验结果分析，以及你对本实验的“思考与探索”部分所作的思考与探索。

## Slide 7: 实验二 全加器设计
    本实验FPGA引脚配置（参考）：
 | 信号 | 配置设备管脚
输入信号 | Ai | 逻辑开关
 | Bi | 逻辑开关
 | Ci | 逻辑开关
输出信号 | Fi | LED
 | Ci+1 | LED

## Slide 8: 实验二 全加器设计
4、实验步骤
  在Xilinx ISE/Vavido中创建工程，编源码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确
  使用本地板或申请远程板卡，在线调试。观察拨动3位数据开关作为Ai、Bi和Ci，观察相应的LED灯，验证是否符合设计的1位二进制全加器的逻辑功能。

## Slide 9: 实验二 全加器设计
5、思考与探索
  （1）观察经过逻辑综合后产生的电路原理图，和你使用门级描述时预期的电路一致吗？如果不一致，分析可能的原因。
  （2）尝试使用数据流描述方法实现该实验，并观察它所综合产生的电路，和结构建模所产生的电路有何不同？
  （3）调用本次实验所设计的FA模块，尝试编程实现4位串行进位加法器。
  （4）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？