## Slide 1: 计算机组成原理 课程设计
实验十二 R-I型指令的CPU设计

## Slide 2: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
1、实验目的
  掌握MIPS R型和I型指令的综合数据通路设计
  掌握数据流的多路选通控制方法
  掌握取数指令lw和存数指令sw指令的寻址方式及其有效地址产生方法
  实现MIPS的部分 I型和R型指令的功能

## Slide 3: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
2、实验内容与原理
  实验十一的基础上，再行实现MIPS的6条I型指令：
      4条立即数寻址的运算和传送指令
      2条相对寄存器寻址的存数和取数指令。
      与原理课相比，多了4条立即数运算指令。

## Slide 4: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
MIPS I型立即数寻址指令格式及编码
（1）MIPS的I型立即数寻址指令及数据通路
字段 | OP | rs | rt | imm | 功能描述
位数 | 6 | 5 | 5 | 16 | 
汇编助记符 | 编码 |  |  |  | 
addi rt, rs, imm | 001000 | rs | rt | imm | 算术加：rs + imm→rt
andi rt, rs, imm | 001100 | rs | rt | imm | 逻辑与：rs & imm→rt
xori rt, rs, imm | 001110 | rs | rt | imm | 逻辑异或：rs⊕imm→rt
sltiu rt, rs, imm | 001011 | rs | rt | imm | 无符号数小于则置位： if (rs < imm) rt=1 else rt=0

## Slide 5: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
I型与R型指令有明显不同：
  没有rd寄存器，使用rt作为目的寄存器；
  源操作数有一个为立即数，位于指令的低16位。

## Slide 6: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
解决目的寄存器的可选性：
  设置一个二选一数据选择器，控制信号为rd_rt_s：
  当rd_rt_s=0，将指令的rd字段送写地址W_Addr；
  当rd_rt_s=1，将指令的rt字段送写地址W_Addr。
  Verilog语句如下：
    assign W_Addr = (rd_rt_s) ? rt : rd;

## Slide 7: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
扩展16位的立即数imm
  设置一位imm_s来控制这两种扩展：
  imm_s=1，符号扩展；
  imm_s=0，0扩展。
  Verilog语句如下：
assign imm_data=(imm_s) ?{{16{imm[15]}},imm} :{{16{1’b0}},imm};

## Slide 8: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
ALU的输入数据B端的数据选择
  方法：设置二选一数据选择器（控制信号为rt_imm_s）
  当rt_imm_s=0，将寄存器堆的B端口读出数据R_Data_B送ALU的B端
  当rt_imm_s=1，将扩展好的立即数imm_data送ALU的B输入端
  Verilog语句如下:
  assign ALU_B = (rt_imm_s) ? imm_data :R_Data_B;

## Slide 9: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
改造的数据通路

## Slide 10: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
2.I型取数/存数指令及其数据通路
字段 | OP | rs | rt | offset | 功能描述
位数 | 6 | 5 | 5 | 16 | 
汇编助记符 | 编码 |  |  |  | 
lw rt, offset(rs) | 100011 | rs | rt | offset | 取数:(rs+offset)→rt
sw rt, offset(rs) | 101011 | rs | rt | offset | 存数:rt→(rs+offset)
MIPS I型存储器访问指令格式及编码

## Slide 11: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
改进数据通路，实现两条访存指令
  添加一个数据存储器RAM，存放指令访问的数据必须添加吗？
  有效地址EA的计算：ALU来实现，置rt_imm_s=1，imm_s=1。
    为何是带符号扩展？
  将ALU的输出直接送存储器地址端口
    Verilog描述：
    assign Mem_Addr = ALU_F

## Slide 12: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
改进数据通路，实现两条访存指令
  存储器读出的数据：
    alu_mem_s=0，则将ALU的输出送寄存器堆的写数据端口
    alu_mem_s=1，则将存储器的读出数据送寄存器堆的写数据端口。
  Verilog描述如下
  assign W_Data=alu_mem_s ?M_R_Data :ALU_F;

## Slide 13: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
存储器的写入数据
  将寄存器堆的B端口数据直接送至存储器的写数据端口
  Verilog描述：
    assign M_W_Data = R_Data_B;

## Slide 14: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
新的完整的R-I型指令数据通路

## Slide 15: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
R-I型指令的控制流
指令 | rd_rt_s | imm_s | rt_imm_s | alu_mem_s | ALU_OP | Write_Reg | Mem_Write
add rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 100 | 1 | 0
sub rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 101 | 1 | 0
and rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 000 | 1 | 0
or rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 001 | 1 | 0
xor rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 010 | 1 | 0
nor rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 011 | 1 | 0
sltu rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 110 | 1 | 0
sllv rd,rs,rt | 0 | —— | 0 | 0 | 111 | 1 | 0
addi rt,rs,imm | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0
andi rt, rs, imm | 1 | 0 | 1 | 0 | 000 | 1 | 0
xori rt, rs, imm | 1 | 0 | 1 | 0 | 010 | 1 | 0
sltiu rt, rs, imm | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 1 | 0
lw rt, offset(rs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0
sw rt, offset(rs) | —— | 1 | 1 | —— | 100 | 0 | 1

## Slide 16: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
3. I型指令的时序
立即数寻址的I型指令，执行的时序同R型指令：
  在clk的上跳沿，指令存储器执行读操作
  在clk正脉冲内，读出的指令经过译码、执行运算
  在clk的下跳沿，将运算结果打入目的寄存器rd或者rt

## Slide 17: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
3. I型指令的时序
对于取数/存数指令，执行的时序：
  在clk的上跳沿，指令存储器执行读操作
  在clk正脉冲内，指令译码、计算有效地址EA、读写数据存储器
  在clk的下跳沿，lw指令将读出的存储器数据打入目的寄存器rt
所以：数据存储器的读和写访问所使用的clka上跳沿必须迟于CPU的单周期脉冲clk的上跳沿；
解决办法：数据存储器的clka使用10MHz的时钟源——意味着在CPU的clk正脉冲期间内，只要读写信号有效，立即可以执行读写。

## Slide 18: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
4.指令测试
测试代码
汇编后机器码
  将上述机器指令码填入到和指令存储器模块ROM_B相关联的*.coe文件中，也可以调用*.coe的生成软件来完成。
在和数据存储器模块RAM_B相关联的*.coe文件中，可以随意填入一些数据

## Slide 19: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
#baseAddr 0000
xori $1, $0, 0x1234; #$1=0000_1234
addi $2, $0, 0x6789; #$2=0000_6789
addi $3, $0, -0x7000; #$3=FFFF_9000
xori $4, $0, 0x0010; #$4=0000_0010
sllv $5, $2, $4; #$5=6789_0000
or $6, $1, $5; #$6=6789_1234
sllv $7, $3, $4; #$7=9000_0000
add $8, $2, $6; #$8=6789_79BD
sub $9, $2, $1; #$9=0000_5555
sub $10, $1, $2; #$10=FFFF_AAAB
addi $11, $3, 0x7FFF; #$11=0000_0FFF
addi $12, $3, -0x8000; #$12=FFFF_1000
andi $13, $10, 0xFFFF; #$13=0000_AAAB
sltiu $14, $2, 0x6788; #$14=0000_0000
sltiu $15, $2, 0x678A; #$15=0000_0001

## Slide 20: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
sw $11, 0($4); #mem(0000_0010)=0000_0FFF
sw $12, 20($0); #mem(0000_0014)=FFFF_1000
sw $13, 16($4); #mem(0000_0020)=0000_AAAB
sw $14, 20($4); #mem(0000_0024)=0000_0000
lw $16, 16($0); #$16=mem(0000_0010)=0000_0FFF
lw $17, 4($4); #$17=mem(0000_0014)=FFFF_1000
or $18, $16, $17; #$18=FFFF_1FFF
lw $19, 16($4); #$19=mem(0000_0020)=0000_AAAB
lw $20, 20($4);#$20=mem(0000_0024)=0000_0000
nor $21, $19, $20; #$21=FFFF_5554
lw $22, -0x10($4); #$22=mem(0000_0000)，譬如8888_8888
lw $23, -0x0C($4); #$23=mem(0000_0004)，譬如9999_9999
sltu $24, $22, $23 #$24=? ，譬如=0000_0001
返回

## Slide 21: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
38011234, 20026789,
20039000, 38040010,
00822804, 00253025,
00833804, 00464020, 00414822, 00225022,
206b7fff, 206c8000,
314dffff, 2c4e6788,
2c4f678a, ac8b0000,
ac0c0014, ac8d0010,
ac8e0014, 8c100010,
8c910004, 02119025,
8c930010, 8c940014,
0274a827, 8c96fff0,
8c97fff4, 02d7c02b
返回

## Slide 22: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
5.实验验证
验证R-I型指令集CPU模块的顶层模块

## Slide 23: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
实验要求
  在实验十一的基础上，编写一个CPU模块
    实现实验十一的8条R型指令
    实现新的6条I型指令
  编写一个实验验证的顶层模块

## Slide 24: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
实验要求
  实验室任务：
    配置管脚：见下表
    生成*.bit文件，下载到HDU-XL-01实验板中。
    完成板级调试。
  撰写实验报告。

## Slide 25: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
 | 信号 | 配置设备管脚 | 功能说明
输入信号 | rst | 1个按钮 | 清零
 | clk | 1个按钮 | 模拟时钟输入
 | 选择信号 | 3个按钮 | 选择显示的32位ALU运算结果， 或存储器读出数据字， 或者标志OF、ZF；
输出信号 | LED[31:0] | 32个LED灯 | 显示字数据或标志位
信号配置建议：

## Slide 26: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
4、实验步骤
  在Xilinx ISE/Vivado中创建工程，编源码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确

## Slide 27: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
4、实验步骤
  在PC机上打开工程文件，进行管脚配置。
  生成编程文件*.bit，下载到板卡中。
  板级实验。

## Slide 28: 实验十二 R-I型指令的CPU设计
5、思考与探索：必做（1）
（1）将各条指令执行的结果和标志记录到表中，分析结果正确与否？如果不正确，请分析原因。
（2）I型指令lui rt, imm将立即数imm装入rt寄存器的高16位，低16位清零。它的OP编码为6’b001111，rs字段为5’b00000，试着实现该指令
（3）说说你在实验中碰到了哪些问题，你是如何解决的？